## Slide 1: Anomaly Detection with Acoustic data
소리 데이터를 이용한 기기의 이상 탐지.
2022230939 이순혜

## Slide 2: contents
연구배경과 목적
음향데이터의 장단점과 활용 사례
음향 데이터의 전처리와 특징 추출
음향 데이터의 데이터 증강기법
Model architecture
분석에 사용한 데이터 안내
평가 방법과 결과
질의 응답

## Slide 3: 연구 배경과 목적
Anomaly Detection의 활용
AI 기반 이상치 검출은
장비의 상태를 실시간 모니터링 하는 것에 활용.
예지 정비 (Predictive Maintenance, PdM)와 상태 기반 정비(CBM+)
각종 운영장비에서 나오는 데이터를 활용
장비의 유지 보수에 활용해 보자.
가용 데이터 : 이미지, 진동, 소리, 온도, 전류 등
센서에서 얻을 수 있는
다양한 데이터들을 활용가능.
https://hoya012.github.io/blog/anomaly-detection-over

## Slide 4: 음향 데이터의 장단점과 활용 사례
음향 데이터의 장점​
직관성
센서 장비의 설치 용이성 : 경제성
정보의 다양성 : 시간, 진폭, 진동수, 진동패턴
시간적 연속성, 실시간 감지.
데이터의 축적 용이성
통합용이성.
음향 데이터의 단점
데이터 불균형
데이터 전처리 : 음향의 특성 파악

## Slide 5: 음향데이터의 전처리 - 소리의 특성과 Sampling Rate
진폭 : 소리의 크기
주파수(Hz) : 소리의 높낮이
맵시: 음색 (파형의 다양성)
Sampling Rate :
아날로그 신호인 소리를 디지털화 하는 작업
예) sr=16000 : 1초에 16000개의 샘플을 추출.

## Slide 6: Feature Extraction - Fourier Transform
Fourier Transform : 임의의 입력신호를 다양한 주기함수들의 합으로 분해.
Short Time Fourier Transform : 시간에 따른 주파수 성분 변화 분석.

## Slide 7: Feature Extraction - Mel_Spectogram
Feature Extraction : 소리의 특성을 추출하기 위한 다양한 방법
Spectogram : 소리나 파동을 시각화.
STFT의 프레임을 작게 쪼개 조금씩 이동하여 이어 붙인 것.
Mel_Spectogram : 인간의 청각을 반영한 특징 추출 기법.

## Slide 8: Data Augmentation in Acoustic data
Applying effects and filtering
Add noise
Remove noise
Reverse
Time Stretching
Pitch shifting
Simulating room reverberation…

## Slide 9: Model Archtecture-Auto encoder
Auto encoder :
대표적인 비 지도 학습.
입력 데이터를 압축적으로
학습 하여 특징추출.
입력데이터를 재구성.
재구성 오차를 이용해
정상 비정상 구분.
MLP나 CNN활용 가능.

## Slide 10: 사용 데이터 안내
DCASE (Detection and Classification of Acoustic Scenes and Events) Challenge 2020 Task 2
Unsupervised Detection of Anomalous Sounds for Machine Condition Monitoring.
About DCASE..
2013년부터 시작된 오디오 및 음성 분석 대회.
표준화된 데이터 셋 제공.
최신 연구 동향 공유, 새로운 연구 아이디어와 방향성 제공.
Data : Machine type/Machine ID으로 구성.
Development dataset (8.1GB, with noise)
Training data(normal) 1000개.
Test data(normal/anomaly)각 100~200개
Additional training dataset(1.9GB, without noise)
Evaluation dataset 과 동일한 ID를 가지는 normal data 1000개
Evaluation dataset (4.2GB)
Machine type/Machine ID 별 400개
(without label but released)

## Slide 11: Data Analysis & Evaluation

## Slide 12: 아쉬운 점.
경험부족으로 인한 시행착오를 짧은 시간에 많이 겪음.
대회에서 제공하는 데이터를 다 활용할 수 없었던 점.
데이터 특성에 대한 학습에 시간 투자를 많이 했음에도 분석에 제대로 활용해 보지 못한 점.
부족한 데이터를 증강하는 방법을 다양하게 활용해 보지 못한점 (음성 데이터에 적용할 수 있는 필터를 다양하게 적용해 보지 못한 점)
문제를 재구성해서 지도학습을 시도해 보지 못한 점.

## Slide 13: 감사합니다